## Slide 1
提供：音羽電機工業株式会社
雷の科学
気象庁 気象研究所 吉田智

## Slide 2: 自己紹介
経歴
  神戸大学理学部物理学科
  大阪大学大学院工学研究科通信工学専攻
  三菱重工株式会社
  大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻
  日本学術振興会 特別研究員
  フロリダ大学客員研究員
  大阪大学大学院工学研究科 助教
  気象庁気象研究所 研究官、主任研究官
研究テーマ
  雷センサの開発
  雷観測による雷物理の解明
  水蒸気ライダー開発
  データ同化による線状降水帯予測精度向上
鴨川、吉田、森本、2021
吉田 2022

## Slide 3: Contents
前半
雷の概要
  信仰の対象から科学的対象へ
  雷の基本的な問題
雷の諸過程
  雷の種類
  ステップトリーダ
  お迎えリーダ
  リターンストローク
break
  雷発電で金儲け？
後半
雷に関するトピック
  世界の雷分布と世界一の雷多発地帯
  巨大な雷Mega Flash
  飛行機への落雷
  ロケット誘雷
  冬季雷
  高高度放電発光現象
  火山雷
  私の研究（雷観測器の開発）
雷から身を守るには
気象庁への入庁

## Slide 4: 雷は古くから信仰の対象
しで
「風神雷神図」 俵屋宗達
紙垂
雲の中で何が起こっているかわからなかった
雷神がいると考えられていた
雷が多い⇒豊作 信仰の対象（紙垂）

## Slide 5: 雷が科学的に扱われるのは今から270年前
@Wikipedia
100ドル紙幣の肖像画
@高橋 2011
ベンジャミン・フランクリンの実験
雷雲が近づいた時に実験 → 電気現象であることを発見
避雷針を発明
雷56: 図53-1

## Slide 6: 雷が科学的に扱われるのは今から270年前
ベンジャミンが提起した雷の謎
雷雲内ではどのように電気が発生しているのか？
雷雲内にはどのように電気が分布しているのか？
何がきっかけで雷が始まっているのか？
少しづつ解明されているが、現在でも完全ではない

## Slide 7: 雷雲内に電気がどのように分布？
シンプソンの説
レナード効果で説明
ウィルソンの説
地上電場観測で証明
レナード効果
雷56: 図53-3
雷56: 図53-2
雷56: 図53-4

## Slide 8: 雷雲内に電気がどのように分布？
@気象庁HP
シンプソンがゾンデ観測を3年間上昇気流域の下層に正電荷層が存在
電荷が3層に分かれていることを証明
電荷の多くは氷点下に存在
  レナード効果の否定
  水の固相が電荷分離に寄与
雷56: 図53-5

## Slide 9: どうやって電気が発生しているのか？
  霰が負 → 雷雲下層へ → 負電荷領域
  氷晶が正 → 雷雲上層へ → 正電荷領域
雷56: 図53-5
雷56: 図3-1

## Slide 10: おすすめの本
中谷宇吉郎
雷の電気はどうして起こるか？
Amazon kindle 0円

## Slide 11: 何がきっかけで雷が始まるのか？
一説によると、最初の電子が高エネルギー(1MeV以上)であれば、電子雪崩が発生
高エネルギー電子は宇宙から？
e-
雷56: 図4-1
雷56: 図4-2

## Slide 12
落雷 (雲から地面へ)
上向き雷放電 (地面から雲へ)
雲放電
雷の種類
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供 「1km先に落ちた」
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供「大樹」
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供「一撃」
雷が進む方向

## Slide 13: 落雷の諸過程
-30℃
-10℃
空気：絶縁体
〇リーダ
→空気を電気が流れる道（プラズマ）を作り出す
〇リターンストローク（帰還雷撃）
→ 電気が一気に流れる
雷は基本的にこの二つだけで理解可能

## Slide 14: 落雷のハイスピードカメラ画像
最初の部分を約500倍のスローで

## Slide 15: リーダとリターンストローク
リーダ
（雷雲の電気と地球をつなぐ）
リターンストローク
（リーダが作った道を通って中和）

## Slide 16: リーダが地面につながる直前
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供
「スカイツリーと稲妻」

## Slide 17: 最初につながったお迎えリーダが落雷点
上からのリーダ
お迎えリーダ
地上

## Slide 18: 最初につながったお迎えリーダが落雷点

## Slide 19: 最初につながったお迎えリーダが落雷点
Cummins et al. 2017
少なくとも13本のお迎えリーダが発生
そのうちの一つに落雷
それ以外は写真に残っている

## Slide 20: リターンストローク
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供
「無数の放電」
雷雲内の電荷領域と地上が電気的に接続
大電流が発生 数十kA
複数回発生
明るい光が1回のリターンストローク
その間の淡い髭のような光は連続電流（＜数百A）
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供
「雷光」

## Slide 21: 雷発電は可能か？
提案
  積乱雲は自然の発電機
  雷の電気を蓄電できれば発電所ができるのでは？
前提
  雷１回の電力量を360kWhと仮定
  雷の電力は全て蓄電できると仮定
  60mのタワーで1年に1度程度の落雷が発生（米国フロリダ州の実績）
一般家庭の1軒の消費電力を供給するには？
  一般家庭の消費電力は約3600kWh/年
  1年に必要な落雷 10回 (3600kWh/360kW)
  必要な60mタワーの本数 10本
雷発電イメージ
残念ながら、間違いなく儲かりません

## Slide 22: 雷に関するトピック
世界の雷分布と世界一の雷多発地帯 （ギネス記録）
巨大な雷Mega Flash (ギネス記録)
飛行機への落雷
ロケット誘雷
冬季雷
高高度発光現象
火山雷
雷観測器の開発

## Slide 23: 世界の雷分布
1 | ベネズエラ
2 | コンゴ共和国
3 | コンゴ共和国
4 | コロンビア
5 | コンゴ共和国
6 | パキスタン
7 | コロンビア
8 | カメルーン
9 | コンゴ共和国
10 | コンゴ共和国
雷発生数ベスト10 (0.1°x 0.1°)

## Slide 24: 世界１雷の多いマラカイボ湖（ベネズエラ）
雷日数年間:300日
雷発生数：250回/km2/年
深夜に雷が多い
大航海時代にはカタツゥンボの灯台
雷56: 図22-1
雷56: 口絵8

## Slide 25: 巨大な雷Mega flash
水平距離世界最長：
  2020/4/29 アメリカ
  768km
継続時間世界最長
  2020/6/18 ウルグアイ/アルゼンチン
  17.102秒
水平距離世界最長
継続時間世界最長
WMOウェブページ
WMOウェブページ

## Slide 26: 航空機への落雷
飛行機から上向きに枝分かれ
飛行機から下向きに枝分かれ
飛行機から雷が発生
航空機被雷の多くはこのタイプ
不活発な雷雲でも発生することも
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供
「神話の世界、トールのハンマー」

## Slide 27: ロケット誘雷
地上から小型ロケットを打ち上げて雷を人工的に発生させる
落雷地点が分かっているので、稠密な観測が可能
雷電流の取得とその利活用
客員研究員としてフロリダ大のロケット誘雷実験に参加
およそ50％の成功率
日本でも冬季雷で続けられている
ロケット発射台
ワイヤ
ロケット
雷

## Slide 28: ロケット誘雷
1km

## Slide 29: ロケット誘雷
1km
ロケット発射台
ロケット充填
ロケット発射台から400m離れた場所にコントロールセンターがある
コントロールセンタでロケットの制御、観測の制御を行う

## Slide 30: ロケット誘雷

## Slide 31: 日本海沿岸の冬季雷
夏(6月-8月)
冬(12月-2月)
Ishii et al. 2014

## Slide 32: 月別の雷日数
@気象庁HP

## Slide 33
  冬季雷の特徴
    落雷の比率が高い
    上向き落雷の比率が高い
    中和電荷量が大きい
  原因
    低高度に電荷が存在
    水平に電荷が広がっている
Krehbiel et al., 1987
Yoshida et al. 2019
冬
雷の水平距離
夏

## Slide 34: 冬季雷の発生場所

## Slide 35: 高高度放電発光現象 (Transient luminous events)

## Slide 36: 高高度発光現象（スプライト）
多くが正極性落雷に伴って発生
雷雲上部の正電荷の消失により発生
提供：NASA

## Slide 37: 高高度発光現象（ブルージェット）
ブルージェット、ブルースタータ
雷雲から上向きの青い発光
雷の発生は必ずしもあるわけではない
提供：DTU space, ESA, NASA

## Slide 38: 巨大ジェット(gigantic jet)
NOIRLabから転載。© NOIRLab (Licensed under CC BY 4.0)
https://noirlab.edu/public/

## Slide 39: 火山雷
・火山噴火に伴い発生
・噴石の衝突や破壊により電荷分離
・雷雲中の雷の1桁－2桁小さい規模
音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト提供
「満月の噴火 」

## Slide 40: 火山雷
・火山噴火に伴い発生
・噴石の衝突や破壊により電荷分離
・雷雲中の雷の1桁－2桁小さい規模
・噴煙内で発生。数は少ない
・噴煙中の水蒸気が凝結。霰。氷晶の発生
・通常の雷と類似
雷56: 図28-2
雷56: 図28-1

## Slide 41: 私の研究（雷センサ開発）
(ti , xi, yi, zi)
(t, x, y, z)
電波の到達時間から逆問題を解く
雷の3次元的な描画が可能

## Slide 42: 雷センサ開発

## Slide 43: 雷センサ開発

## Slide 44: 雷センサ開発

## Slide 45
雷放電
積乱雲
観測例
吉田他, 2016

## Slide 46: 雷被害にあわないために
近年は年平均 3人程度
豪雨などの気象災害と比較すれば死者数は少ないが、は知識と情報があれば避けることができる

## Slide 47: 子供のころ聞いたと思われる雷の常識には間違いが多い
ゴムの長靴をはいて入れば電気を通さないので落雷しない
雷が鳴り始めたら危険なので金属のものは外したほうがよい
雷は必ず高いところに落ちる
ごろごろっと聞こえても、遠いときは安全だ
全部間違い

## Slide 48: 木のそばは危険
2012年8月19日大阪
@朝日新聞デジタル

## Slide 49: 落雷被害にあわないために
雷鳴が聞こえたらすぐ避難
安全な場所は金属で囲まれた場所
  建物（通常、鉄筋、電線があるので）
  車 ← (ただし竜巻注意)
野外の場合（グランドなど）
  電線の下
  低くかがむ
  傘を差さない
先手先手に対策を
  気象予報・雷情報サイトを見て事前に対処
  場合によっては勇気ある計画変更を（特に登山）
鴨川、吉田、森本、2021
鴨川、吉田、森本、2021

## Slide 50: 気象庁への入庁
気象大学校
選考採用
国家公務員試験
  総合職
  一般職
人事院ウェブページより
総合職
※詳しくは人事院ホームページをご参照ください。

## Slide 51: 総合職
一般職
気象庁ウェブページより

## Slide 52: 過去問（数理科学・物理・地球科学 大卒程度）
人事院ウェブページより

## Slide 53: まとめ
雷研究の経緯と現状
  およそ270年前のベンジャミンフランクリンの実験で雷は科学的に扱われる
  まだ大きな課題が残されている（電気の発生、電荷分布、雷の発生）
落雷の諸過程
  見えない雷が道を作る（ステップトリーダ）
  その後に大電流が流れ光る（リターンストローク）
  落雷地点付近では多数のお迎えリーダ（通称）が発生
雷に関するトピック
  最も雷が発生するのはベネズエラのマラカイボ湖
  ロケット誘雷技術を紹介
  日本海沿岸では冬季に雷発生
  雷センサ開発の基本はアナログ電気回路
雷から身を守るには

## Slide 54
人事院ウェブページより

## Slide 55: 気象庁への入庁
気象大学校
選考採用
国家公務員試験
  総合職
  一般職
※詳しくは人事院ホームページをご参照ください。